## Slide 1: Introduction à RAID
Samuel Legouix
octobre 2000

## Slide 2: Plan de la présentation
Pourquoi RAID ?
Les différents niveaux de RAID.
Les solutions RAID du marché.
Un peu de technique pour finir :-)

## Slide 3: Pourquoi Raid ?
Les disques durs
Attentes des utilisateurs
RAID

## Slide 4: Les disques durs ...
?
sont un type de mémoire non volatile, contrairement aux RAM.
sont peu cher, contrairement aux EPROM.
ont de grandes capacités, contrairement aux disquettes.
sont rapides, contrairement aux lecteurs de bandes.
sont fiables, contrairement à leurs ancêtres.
?
?
?
?
?
?
?
?

## Slide 5: Nos attentes vis à vis des disques
Rapide : les temps de chargements sont toujours trop long !
Fiable : 50% des pannes matérielles sont imputables aux DD.
Volumineux : comme pour la vitesse, la capacité des disques est toujours trop petite.
Bon marché : le rapport qualité/prix doit être le plus faible possible.
?
?
?
?
?
?
?
?
?

## Slide 6: Pannes matérielles
Source : www. e-c.qc.ca/fr/produits/raid.php

## Slide 7: Redundant Array of Inexpansive (indepandant) Disk
RAID permet de gérer un ensemble de
disque (array) en une seule entité visible
par le système (un disque logique)
Il existe 6 niveaux officiels de RAID.
vitesse
coût
fiabilité
volume
1 2 6
9 3 7
6 7 0
RAID
level
Fonction de coûts

## Slide 8: Les niveaux de RAID
Level 0
…
Level 5
Autres levels
Quelle solutions ?

## Slide 9: RAID Level 0
Les informations à écrire sont réparties
sur l’ensemble des disques.
Mode stripping
  création d ’une grappe de disques vue comme un seul
  Ecriture en parallèle sur les disques : augmente la bande passante
Points forts :
  vitesse maximale
  volume maximal
Point faible
  pas de redondance : en cas de panne d ’un disque, toutes les données de la grappe sont perdues.

## Slide 10: RAID Level 1
Mode Mirroir
  l ’information est dupliquée sur un deuxième disque redondant.
Points forts :
  la plus rapide avec tolérance de panne et plus petite réduction de performance lors de défaillance de disque
  seuls deux disques suffisent
  taux de duplication maximum
  Hot-Swap & Hot-Spare possible
Point faible
  espace disque divisé par deux.
  accès en écriture non accélérés
Les informations à écrire sont dupliquées sur un disque mirroir.

## Slide 11: RAID Level 2
Mode obsolète
  utilise les codes de hamming (algo de calcul et de vérification de données) pour diminuer le taux de redondance
  permet d ’utiliser des disques dépourvus de tout dispositif de correction d ’erreur. Or, Tous les disques durs SCSI sont pourvus de tels systèmes
Source : www.lifl.fr/%257Eboulet/formation/syst-dist/exposes9900/raid/Image37.gif

## Slide 12: RAID Level 3 et 4
Lecture haute performance
  stripping pour répartir les données sur plusieurs disques
  utilise un disque de parité
  RAID3 est synchrone. RAID4 est asynchrone
Points forts :
  RAID3 performant pour les flux
  Hot-Swap & Hot-Spare possibles
Points faibles
  le disque de parité devient rapidement un goulot d ’étranglement.
parité
Les informations à écrire sont réparties
sur les disques. Un disque est réservé
aux calculs de parités.

## Slide 13: RAID Level 5
Le plus populaire
  ressemble à RAID4, mais répartit le contrôle de parité sur tous les disques
Points forts :
  performant pour la lecture de larges fichiers et correct pour la lecture de petits fichiers en mode écriture
Points faibles
  reconstruction pénalisante.
  rapport écriture/lecture doit être faible
parité
parité
Les informations à écrire sont réparties
sur les disques. Les calculs de parités
sont également répartis sur l’ensemble
des disques.

## Slide 14: Autres niveaux de RAID
Il existe d ’autres niveaux RAID, mais non officiels
RAID6
  idem à RAID5 avec tolérance de deux disques en panne en simultané.
  L ’écriture est complexe
RAID7
  Transferts asynchrones optimisés pour des débits de données importants
niveaux combinées
  Il est possible de combiner plusieurs niveaux de RAID.
  Exemples :
    RAID 5+1
    RAID 1+0
    RAID 3+0

## Slide 15: Quelle solution choisir ?
Quel niveau de redondance ?
  nul ? On choisi RAID0
  faible ? RAID3/5
  haut ? RAID1+0
Hot-Swap & Hot-Spare ?
  RAID1/3/5
Son budget ?
RAID3
RAID5
Type d ’application
Small transfert
Large transfert
Transactionnel
Base de Données
Scientifique
Image, flux

## Slide 16: Les solutions RAID du marché
logicielles
matérielles

## Slide 17: Solutions logiciels (1/2)
Principe
  le noyau de l ’OS prends en charge la gestion RAID
Intérêts
  faible coût
  bonne suite logicielle de gestion du RAID
Défauts
  pas de HotSpare
  utilise la CPU, performance médiocre en reconstruction

## Slide 18: Solutions Logicielle (2/2)
WINDOWS
  windows NT workstation gère en natif le RAID0
  windows NT Server gère en natif les RAID0, RAID1 et RAID5
LINUX
  Le noyaux linux dispose de modules pour gérer les RAID0, RAID1, RAID4 et RAID5.
  RedHat 6.2 permet de créer son disque RAID lors de l ’installation.

## Slide 19: Solutions Matérielles
Carte contrôleur RAID
  ces cartes permettent de gérer un ensemble de disques SCSI ou IDE présents sur la machine.
  le HotSpare n ’est pas possible.
  Remarque : mieux vaut utiliser une solution logicielle qu’une vieille carte RAID sans cache.
Out/Inboard DASD
  Boites externes au système.
  Gestion de nombreux niveaux de RAID.
  Très hautes performance (certains utilisent des fibre optique pour communiquer avec les disques)
  Hot Spare & Hot Swap intégré

## Slide 20: Un peu de technique
Contraintes techniques
Les différentes phases

## Slide 21: Contraintes techniques
Taille des disques
  Elle doit être identique pour les RAID1/3/4/5.
  Sinon, on coupe les disques au disque de taille minimum.
  Il est « conseillé » de posséder des disques identiques.
Nombre de disques
  Il faut un minimum de 3 disques pour RAID3/4/5 et de 2 disques pour le RAID0
  On dispose habituellement d ’un ou deux disques supplémentaires pour prendre le relais d ’un disque qui serait défaillant : c ’est le HotSpare.

## Slide 22: Les grandes étapes de configuration RAID
Installer/brancher les composants matériels
Créer une AREA
Y ajouter des disques physiques et choisir leur statut (actif, inactif ou spare)
Choisir le type RAID et initialiser le nouveau disque logique
Formater le disque logique depuis son OS.

## Slide 23: Conclusion
vitesse
coût
fiabilité
volume
RAID
Mais RAID ne dispense pas
d ’effectuer des sauvegardes
des données sensibles.
Une commande telle que
‘ rm -rf /’ détruit toujours
l’ensemble des fichiers…

## Slide 24
Question ?